## Slide 1: Barnsäkerhet
Utbildning för återförsäljare

## Slide 2: Utbildningens syfte
Att informera återförsäljare om förändringarna inom barnsäkerhet för inomhussolskydd och återförsäljarnas ansvar i försäljningsprocessen.
Tid: +/- 2,5 timmar
Denna information är endast avsedd att ge allmän och inledande vägledning om vanliga frågeställningar och problem. Den bör inte ligga till grund för några beslut du fattar eller för slutsatser om dina rättigheter och skyldigheter. Den utesluter och begränsar inte heller ditt behov av att skaffa dig detaljerad juridisk rådgivning som är specifik för din egen situation och omständigheter.
Hunter Douglas ger inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, när det gäller denna information eller dess lämplighet och ändamålsenlighet för något syfte. Hunter Douglas kan inte heller garantera att standarderna och bestämmelserna inte kommer att förändras innan de träder i kraft. Hunter Douglas tar inte heller något ansvar för felaktigheter, utelämnad information eller vilseledande uppgifter. Hunter Douglas tar inte ansvar för någon förlust, hur den än har orsakats, till följd av direkt eller indirekt användning av denna information.
Notes: 2

## Slide 3: Innehåll
Inledning och bakgrund
Standarder
Tillämpningsområde för EN13120
Viktiga krav
Barnsäkra produkter
Skyldigheter
Reparationer och ersättningsprodukter
Solskydd för projekt/kontrakt
Vanliga frågor

## Slide 4: 1. Inledning och bakgrund
Antalet rapporterade olyckshändelser gällande barn och solskyddsprodukter har ökat.
EU: minst 129 barn på sjukhus sedan 1998.
Storbritannien: de senaste fem åren har i genomsnitt fyra barn dött varje år. Före slutet av 2013 hade tre dödsolyckor inträffat.
Irland, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Turkiet: minst tio dödsolyckor mellan 2008 och 2010.
USA: 119 dödsfall och 111 mycket allvarliga olyckor sedan 1999.
Kanada: 28 dödsfall och 23 mycket allvarliga olyckor sedan 1986.
Australien: minst tio strypningsolyckor sedan 2000.
OBS! Många olyckor har inte rapporterats.
De flesta dödsfallen gällde barn mellan 16 och 36 månader som lämnats obevakade i sina sovrum
helt rörliga/börjat gå
  tungt huvud i förhållande till kroppen
  ännu inte fullt utvecklad muskelkontroll
  luftrören är inte helt utvecklade (trängre och mjukare)

## Slide 5: 1. Inledning och bakgrund
Mediebevakning - förväntas öka när lagstiftningen har genomdrivits och EU har informerat utförligare om den.

## Slide 6: 1. Inledning och bakgrund
Bevakning i sociala medier

## Slide 7: 1. Inledning och bakgrund
Bevakning i sociala medier

## Slide 8
Bevakning i sociala medier
1. Inledning och bakgrund

## Slide 9: 2. Utveckling av standard
EU-kommissionens beslut
Alla solskydd måste vara säkra i enlighet med direktivet för allmän produktsäkerhet
EN 13120: Funktionskrav, inklusive säkerhetskrav, för inomhussolskydd
2014: uppdatering gällande barnsäkerhet
EN 16433: Skydd mot strypfaror - provningsmetoder
Testning av kompletta produkter - när en säkerhetsanordning är integrerad i solskyddet
Publicerad i november 2013
EN 16434: Invändiga solskydd – skydd mot strypfaror - krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar
Separat provning av själva säkerhetsanordningen
Publicerad i november 2013

## Slide 10: 3. Tillämpningsområde för EN 13120
Vad
Alla inomhussolskydd
Gäller ej inomhussolskydd som tillverkades före publiceringsdatumet
Gäller inte för inomhussolskydd som inte har farliga öglor eller linor
Vem
Spädbarn och småbarn mellan 0 och 42 månader
Var
Utrymmen som det är troligt att barn mellan 0 och 42 månader kommer att vistas i eller ha tillgång till - exempelvis hem, hotell, sjukhus, kyrkor, affärer, skolor, förskolor och offentliga platser i allmänhet
När platsen för användningen av inomhussolskydden är odefinierad

## Slide 11: 3. Tillämpningsområde för EN 13120
Tidpunkt för förändringarna
Publiceringsdatum: 19 feb. 2014
Datum ikraftträdande: ej fastställt (normalt 2-3månader efter publiceringsdatum)
Alla solskydd som lämnar tillverkarna måste vara barnsäkra från och med ikraftträdandet
Implementera/förändra beställningsrutiner i slutet av februari 2014

## Slide 12: 4. Viktiga krav i EN 13120
Begränsad längd för lina/kedja om installationshöjden är okänd:
Med lin-/kedjesträckare
  max 1 m
Med tillbehör som får kedjan att brista vid belastning
  max 2/3 av produkthöjden
Med draglina
  max 1 m
Notes: 12

## Slide 13: 4. Viktiga krav i EN 13120
Begränsad längd för lina/kedja om installationshöjden är känd:
Med lin-/kedjesträckare
  minst 1,5 m från golvet
Med tillbehör som får kedjan att brista vid belastning
  minst 0,6 m från golvet
Med draglina
  minst 1,5 m från golvet
Notes: 13

## Slide 14
Du KÄNNER INTE TILL installationshöjden
Du KÄNNER TILL installationshöjden
Tänk inte på solskyddets höjd. Fokusera på avståndet mellan golvet och linans/kedjans slut
Fokusera på solskyddets längd
En enkel regel
4. Viktiga krav i EN 13120

## Slide 15: 4. Viktiga krav i EN13120
Eliminering av farliga öglor
Lin-/kedjeöglor/loopar
  fastmonterade sträckningssystem
  tillbehör som får kedjan att brista vid belastning
Knutna öglor
  tillbehör som får linan att brista vid belastning
  lintofsar som motverkar trassel

## Slide 16: 4. Viktiga krav i EN 13120
Eliminering av farliga öglor
Inre/bakre linöglor
  linlås
  tillbehör som får linan att brista vid belastning
Lämplig fixering av lös lina
  fästen för lina
  det lägsta fästet ska alltid installeras minst 1,5 m från golvet

## Slide 17: 4. Viktiga krav i EN 13120
Namnet på produkten (spårbarhet)
Allmän varningsetikett
Monteringsinstruktion + varningsetikett på säkerhetskomponent
Varningsetikett på förpackning
Varningstext i användarmanual

## Slide 18: 4. Viktiga krav i EN 13120
Sammanfattning på en sida

## Slide 19: 5. Säkra produkter
Produkter som inte har några farliga öglor/loopar eller linor (interna eller externa) som innebär strypningsfara för barn t.ex:
Rullgardiner med fjädermekanism
Motoriserade persienner
Förspända modeller
LiteRise
etc

## Slide 20: 6. Skyldigheter
Tillverkare/säljorganisation
Acceptera endast beställningar som uppfyller kraven!
Måste leverera produkt som uppfyller kraven
Måste tillhandahålla produktinformation till återförsäljaren
Erbjud återförsäljare/montörer utbildning i barnsäkerhet
  (är inte ett krav men tillhör god praxis)

## Slide 21: 6. Skyldigheter
Återförsäljare
Tillgängliggöra produktinformation för kunden.
Ge kunden råd om barnsäkerhet och tillgängliga lösningar.
Fråga alltid om installationshöjd vid mätning.
Se till att kunden är medveten om att alla säkerhetsanordningar måste monteras på ett korrekt sätt för att produkten ska uppfylla kraven.
Beställ bara solskydd som uppfyller kraven i barnsäkerhetsstandarden.
Följ anvisningarna för att montera solskydd på ett barnsäkert sätt.
Utbilda alla anställda i barnsäkerhetskrav (är inte ett krav men tillhör god praxis).
Utbilda montörer i barnsäkerhetskrav (är inte ett krav men tillhör god praxis).
Arkivera all beställningsinformation för framtida behov (förslagsvis minst tio år).

## Slide 22
Allvarliga konsekvenser om man inte följer standarden
Barn kan dö eller skadas allvarligt!
Obligatorisk standard som nu omfattas av lagstiftning
Företag kan åtalas för oaktsamhetsbrott eller vållande till annans död
Frihetsberövande straff kommer att tillämpas
Åtal kan omfatta:
  tillverkare
  säljorganisation
  återförsäljare/montör/installatör
  designer etc
6. Skyldigheter

## Slide 23: 7. Reparationer och ersättningsprodukter
Reparationer:
Det är inget krav att barnsäkra produkter vid reparation, men vi på Hunter Douglas rekommenderar att detta görs. Passa även på att erbjuda att barnsäkra övriga solskydd i hemmet/lokalen.
Ersättningsprodukter:
Alla produkter som ersätter solskydd som tillverkats före publikationsdatumet måste uppfylla kraven.

## Slide 24: 8. Solskydd för projekt/kontrakt
Solskydd som inte är barnsäkra (längre kedjor, inga säkerhetsanordningar etc) är tillåtna när det gäller projekt/kontrakt.
Definition: Endast inomhussolskydd som ska monteras i utrymmen som det är osannolikt att barn har tillgång till, exempelvis arbetslokaler - kontor, fabriker, laboratorier etc.
Alternativ varningsmärkning från tillverkaren på solskyddet: Produkten är avsedd för montering i utrymmen som det är osannolikt att barn har tillgång till (kontor, fabriker ...)
Projektägaren/återförsäljaren måste ange detta vid beställningen.
Specifika texter kommer att läggas till fakturor och följesedlar för att informera dig och projektägaren.

## Slide 25: 9: Vanliga frågor
1 | Min kund ringer och berättar att hennes barn varit nära att förolyckas av de solskydd som jag sålt/monterat - vem ska jag kontakta på VARUMÄRKE och vad ska jag göra? | Kontakta alltid tillverkarens/säljorganisationens serviceavdelning. Erbjud en anpassning av solskyddet till en säkrare produkt.
2 | Ett barn har skadats allvarligt av ett solskydd som jag har sålt/monterat. Vem ska jag kontakta på VARUMÄRKE och vad ska jag göra? | Kontakta alltid tillverkarens/säljorganisationens serviceavdelning.

## Slide 26: 9: Vanliga frågor
3 | Vad ska jag göra om min kund inte vill ha någon kedjesträckare monterad? | Erbjud en annan manövreringslösning. Detta borde ha diskuterats vid beställningstillfället.
4 | Kan min kund skriva på ett avtal om avstående för att få en längre manövreringskedja? | Nej, du får inte erbjuda kunden något avtal om avstående.
5 | Vad gäller för reservdelar? | De finns fortfarande till försäljning. De reservdelar som har att göra med linor och kedjor, exempelvis barnsäkerhetstillbehör, kommer emellertid att levereras med varningar och råd. Detta är upp till tillverkaren att avgöra.

## Slide 27: 9: Vanliga frågor
6 | Vad gäller för mycket korta eller handikappade personer? | Leverera och montera alltid en produkt som uppfyller kraven. Föreslå en lösning som gör att solskydden kan manövreras av kunden och som uppfyller kraven i standarden.
7 | Hur ska man förhålla sig till ett solskydd som monteras vid ett litet fönster på golvnivå? | På den höjden blir du tvungen att erbjuda en de facto säker lösning (motorstyrning, vevaxel etc)
8 | Vad ska jag göra om kunden vägrar låta mig montera säkerhetsanordningen? | Montera inte solskyddet! Avlägsna beslagen från väggen/taket. Kunden är tillåten att montera solskydden själv, men informera om barnsäkerhet!

## Slide 28: 9: Vanliga frågor
9 | Om jag använder ett tillbehör som får solskyddets lina att brista vid belastning, måste jag ändå montera ett fäste för linan? | Ja. Montera alltid fästet minst 1,5 m från golvet.
10 | Om produkten förses med en kortare kedja, måste jag ändå montera en kedjesträckare? | Ja. Om öglan inte är utrustad med ett tillbehör som får den att brista vid belastning ska en kedjesträckare alltid installeras.
11 | Är manövreringssystem med en enda lina (som ibland kallas 'SmartCord') barnsäkra? | De är säkrare, men inte helt säkra. Så länge den in- och utdragbara linan uppfyller standardens längdkrav behöver du inte tillhandahålla eller montera något fäste för den.

## Slide 29: Slut på presentationen.